NAUJŲ OBJEKTŲ PRISIJUNGIMO PRIE MIESTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ TVARKA

Projektavimas ir leidimas statybai												1. Fiziniai ar juridiniai asmenys pateikia užpildytą ir pasirašytą prašymo prisijungimo techninių sąlygų gavimui formą su privalomais priedais. Prašymas su  dokumentais priimamas UAB „Neringos vanduo“ G. D. Kuverto g. 11, Neringa arba siunčiamas el. paštu nvanduo@nvanduo.lt. Prašymo formą galima rasti įmonės tinklalapyje https://nvanduo.lt/prijungimo-tvarka/. Dokumentai priimami tik pasirašyti pateikėjo.

2.  Prisijungimo sąlygos parengiamos per LR statybos įstatyme nustatytą terminą ir išsiunčiamos statytojui (užsakovui). 						3.  Statytojas (užsakovas) gavęs iš UAB „Neringos vanduo“  prisijungimo technines sąlygas, savo lėšomis paruošia projektą. Projektą gali rengti tik atestuotas projektuotojas, atsižvelgiant į  esamą statinio grupę.					4. Paruoštas projektas pateikiamas derinti vadovaujantis LR statybos įstatyme nustatytą tvarka. Gavus leidimą statybai, suderinto projekto 1 egz. (skaitmeninis ir popierinis egzempliorius) paliekamas UAB „Neringos vanduo“.

Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir priėmimas									              	1. Inžinierinių tinklų ir įrenginių pagal suderintą projektą ir galiojantį leidimą statyba vykdoma  LR statybos įstatyme nustatyta tvarka, atsižvelgiant į esamą statinio grupę. 		2.  Statytojas (užsakovas) arba jo įgaliotas rangovas, norėdamas statomą objektą prijungti prie veikiančių vandentiekio ar nuotekų tinklų, UAB „Neringos vanduo“ direktoriaus vardu pateikia laisvos formos prašymą. Pasijungimo laikas(data) darbine tvarka iš anksto privalo būti  derinamas su UAB „Neringos vanduo“, atsižvelgiant į numatomą vandens tiekimo ar nuotekų nuvedimo paslaugos sutrukdymą kitiems vartotojams. Vasaros kurortinio sezono metu, t. y. nuo  gegužio 15 d iki rugsėjo 15 d., atskirais atvejais, naujų objektų prijungimas nebus galimas.								3. Statytojas (užsakovas) arba jo įgaliotas rangovas, inžinierinių tinklų statybos metu, iškviečia UAB „Neringos vanduo“ atstovą į objektą darbų priėmimui (teirautis: direktoriaus pav. gamybai, tel. 8-685- 46170 arba infrastruktūros skyriaus vadovas, tel. 8-685- 35902).  Reikalinga kviesti šių darbų etapams:

- sumontuoto ir neužpilto gruntu vamzdyno priėmimui;

- prijungimui prie veikiančių vandentiekio ar nuotekų tinklų;

- vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui;

- vamzdyno dezinfekavimo -  praplovimo priėmimui;

- vandens apskaitos mazgo priėmimui. 												4. Statytojas (užsakovas) arba jo įgaliotas rangovas naujo objekto priėmimui pateikia sekančią dokumentaciją:

- suderintas projektas;

- statybos leidimas;

- vandentiekio ir nuotekų tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos;

- dengtų darbų aktai;

- naudotų medžiagų kokybės atitikties dokumentai (atstovui nurodžius);

- vamzdyno hidraulinio išbandymo aktai;

- vamzdyno dezinfekavimo ir praplovimo aktai;

- vandens kokybės laboratorinės analizės išvados.

5. Statytojas (užsakovas) naujai paklotų inžinierinių tinklų statybos užbaigimą įformina  statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.									 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymas										1. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui Juridinio asmens atstovas turi pateikti:

- prašymą sudaryti sutartį;

- įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;

- patalpų nuosavybės dokumento kopiją arba patalpų nuomos ar panaudos sutarties kopiją;

- vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);

- apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku laisvos formos aktą (kai patalpos perimtos iš kito abonento).

2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui privataus gyvenamojo namo ar buto savininkas turi pateikti:

- prašymą sudaryti sutartį;

- asmens tapatybę liudijantį dokumentą;

- patalpų nuosavybės dokumentą.						3. Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymo kreiptis pas abonentų aptarnavimo specialistę, tel. +370 600 55584, el.p. nvanduo@nvanduo.lt 							           Savavališkas prisijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų

1. Savavališki prijungimų prie vandens tiekėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomos ir (ar) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros atvejai išvardinti ir jų atjungimo tvarka nurodyta LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių VI-VII skyriaus nuostatuose.